| Термопреобразователи сопротивления серии MBT 3280R, 3281R ПАСПОРТ Продукция не подлежит подтверждению соответствия в системе сертификации ГОСТ Р и в рамках Таможенного союза. Содержание паспорта соответствует технической документации изготовителя |  |
| --- | --- |

Содержание:

Сведения об изделии	1

Назначение	1

Технические характеристики	2

Номенклатура стандартных модификаций термопреобразователей сопротивления MBT 3280R, 3281R	3

Габаритные размеры	4

Сертификация	5

Меры безопасности	5

Транспортирование, хранение и утилизация	5

Приемка и испытания	5

Гарантийные обязательства	6

# Сведения об изделии

| Наименование: | Термопреобразователи сопротивления серии MBT 3280R, 3281R |
| --- | --- |
| Производитель: | АО «Ридан», 603014, г. Н. Новгород, ул. Коминтерна, дом 16; Место осуществления деятельности по производству продукции: Danfoss Otomasyon ve Kontrol Urunleri Tic.Ltd.Şti. AND Plaza İçerenkoy Mahallesi Umut Sokak No: 12 Kat:15 Ataşehir, Istanbul, Turkey. |
| Продавец: | ООО “Данфосс“, 143581, Российская Федерация, Московская область, Истринский район, сельское поселение Павло-Слободское, деревня Лешково, д. 217, тел. (495) 792-57-57 |

# Назначение

Термопреобразователи сопротивления серии MBT 3280R, 3281R предназначены для измерения температур жидкостей и газов в системах вентиляции и кондиционирования.

Дата изготовления указывается на корпусе термопреобразователя сопротивления и соответствует первым четырем цифрам в серийном номере, где первые две цифры обозначают год, третья и четвертая - неделя выпуска.

# Технические характеристики

| Диапазон измеряемой температуры, (С | от –40 до +110 °C |
| --- | --- |
| Тип чувствительного элемента | Pt1000, NTC10K |
| Точность | Pt1000 | Класс B ± (0,3 + 0,005 ¦ t ¦) |
|  | NTC10K | ± 1% при +25 °C |
| Электрическое подключение | Кабельный ввод PG9, винтовые клеммы, сечение провода макс. 2,5 мм² |
| Материал защитной гильзы | Нержавеющая сталь |
| Диаметр защитной гильзы, мм | 6 |
| Корпус головки | Пластик |
| Температура хранения, (С | От -40 до +85. |
| Вес, гр. | С погружной гильзой 115 мм | 64 |
|  | С погружной гильзой 215 мм | 70 |
|  | Накладной | 105 |
|  | Внешней температуры воздуха | 58 |

# Номенклатура стандартных модификаций термопреобразователей сопротивления MBT 3280R, MBT3281R:

| Код для заказа | Тип | Описание | Чувствительный элемент | Класс защиты корпуса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 097U0109R | MBT 3280R | Канальный датчик температуры с погружной частью 115 мм | Pt1000 | IP65 |
| 097U0110R | MBT 3280R | Канальный датчик температуры с погружной частью 115 мм | NTC10K | IP65 |
| 097U0111R | MBT 3280R | Канальный датчик температуры с погружной частью 215 мм | Pt1000 | IP65 |
| 097U0112R | MBT 3280R | Канальный датчик температуры с погружной частью 215 мм | NTC10K | IP65 |
| 097U0113R | MBT 3281R | Накладной датчик температуры | Pt1000 | IP63 |
| 097U0114R | MBT 3281R | Накладной датчик температуры | NTC10K | IP63 |

| Схема подключения чувствительного элемента к измерительной цепи. Подключение осуществляется по двухпроводной схеме |  |
| --- | --- |

Таблица зависимости электрического сопротивления R (Ом) от температуры T (°C) для чувствительно элемента типа NTC10K

# Габаритные размеры

| MBT 3280R (L= 115 мм; 215 мм в зависимости от модификации) Монтажный фланец для MBT 3280R | MBT 3280R |
| --- | --- |
| MBT 3281R (накладной) |  |
| MBT 3281R (наружного воздуха) |  |

# Сертификация

# Меры безопасности

Термопреобразователи сопротивления серии MBT 3280R, MBT 3281R должны использоваться строго по назначению в соответствии с указанием в технической документации. К обслуживанию термопреобразователей сопротивления платиновых серии MBT 3280R, MBT 3281R допускается персонал, изучивший их устройство и правила техники безопасности.

# Транспортирование, хранение и утилизация

Транспортирование и хранение термопреобразователей сопротивления серии MBT 3280R, MBT 3281R осуществляются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51908-2002 (п.п.4-5).

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ №96-Ф3 “Об охране атмосферного воздуха”, №89-Ф3 “Об отходах производства и потребления”, №52-Ф3 “Об санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми в использование указанных законов.

# Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

# Гарантийные обязательства

Изготовитель - поставщик гарантирует соответствие термопреобразователей сопротивления серии MBT 3280R, MBT 3281R техническим требованием при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения термопреобразователей сопротивления серии MBT 3280R, MBT 3281R  – 12 месяцев со дня отгрузки со склада предприятия – изготовителя или продавца или 18 месяцев с даты производства.

Срок службы оборудования, при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту и проведении необходимых сервисных работ, - 10 лет с начала эксплуатации.